LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
LEYES

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Modifica el Código de la Edificación

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2005.

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido
en los artículos 89 y 90 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Artículo 1° - Incorpórase en la Sección 4, Capítulo 4.4. "De las fachadas" A.D. 630.24, del Código de la Edificación, los artículos:
4.4.2.7. "Empleo del vidrio en las fachadas"
El vidrio empleado en las fachadas deberá tener el espesor adecuado en función de su tamaño y forma de sustentación para resistir las cargas provenientes del viento (ver artículo 8.13.6.1.). Cuando el vidrio pueda estar expuesto a la posibilidad de impacto humano, deberá poseer en caso de rotura condiciones seguras de fractura para las personas (artículos 8.13.6.2., 8.13.6.3. y 8.13.6.4.).
En vidrios inclinados se deberán satisfacer con un margen de seguridad adicional las solicitaciones derivadas de su aplicación y en caso de rotura impedir la eventual caída de vidrios rotos (ver artículo 8.13.6.5 y 8.13.6.6).
4.4.2.8. "Colocación del vidrio"
La fijación del vidrio a la estructura del cerramiento deberá satisfacer de modo seguro las solicitaciones derivadas de su función.
La estructura de sostén deberá resistir las cargas por acción del viento y los esfuerzos inducidos por su uso y accionamiento.
Los componentes utilizados en la colocación tales como: masillas, selladores, burletes, contravidrios, etc., deberán tener características de durabilidad adecuadas a su función.
Artículo 2° - Incorpórase en la Sección 4, Capítulo 4.6. "De los locales" al artículo 4.6.3.1. A.D.630.26 al final de la llamada (2), el siguiente párrafo:
Cuando existan locales con áreas descubiertas o semi cubiertas (balcones, patios, jardines, etc.) comunicados mediante puerta ventana corrediza o de abrir será exigible la colocación de vidrio de seguridad clase "B" IRAM 12556 "Vidrios planos de seguridad para la construcción" (30/6/00) (ver artículo 8.13.6.10.)
Cuando el ancho del paño de dichas aberturas sea menor de 0,90 m el vidrio podrá ser clase "C" de la misma norma (ver artículo 8.13.6.10.)
Artículo 3° - Incorpórase en la Sección 4, Capítulo 4.7. "De los medios de salida" A.D. 630.31/38, del Código de la Edificación, los artículos:
4.7.4.3. "Empleo del vidrio en las puertas de salida"
Cuando se emplee vidrio en las puertas de salida deberá cumplirse lo establecido en el artículo 8.13.6.10.
4.7.12. "Empleo del vidrio en los medios de salida"
Cuando se emplee vidrio en vestíbulos y áreas que parcialmente constituyan medios exigidos de salida deberá cumplirse lo establecido en el artículo 8.13.6.10.
Artículo 4° - Incorpórase en la Sección 8, "De los reglamentos", Capítulo 8.13. "De la calidad de los materiales" A.D. 630.145/148, del Código de la Edificación, los artículos:
8.13.6. "El vidrio, características y requerimientos"
8.13.6.1. "Determinación del espesor del vidrio"
El espesor del vidrio sometido a la acción del viento se determinará de acuerdo con el método establecido en la Norma IRAM 12.565 "Vidrios planos para la construcción para uso en posición vertical" (agosto de 1994). En cuanto a la determinación de la magnitud de la acción será de aplicación el Reglamento CIRSOC 102 "Acción del viento sobre las construcciones" (1984)
8.13.6.2. "Vidrios para áreas consideradas de riesgo". Se cumplirá con lo establecido en la Norma IRAM 12.595 "Vidrio plano de seguridad para la construcción" (28/7/00) en lo referente a la determinación de las áreas susceptibles de riesgo de impacto humano y a los vidrios de seguridad a emplear en cada caso:
a) Superficies vidriadas instaladas en un plano de 0° hasta 15° respecto de la vertical, en particular:
* Accesos, vestíbulos y áreas que constituyen "medios exigidos de salida" en todo edificio comercial, de servicio, institucional y vivienda familiar.
* Vidriados a baja altura respecto del nivel del piso.
* Vidrieras de locales comerciales que conformen una situación de riesgo para las personas que circulan por el lugar, ante la eventual caída de vidrios rotos.
* Puertas y paneles interiores que puedan ser confundidos con salidas de emergencia o que se encuentren lindantes a zonas con piso húmedo y/o resbaladizo.
* Barandas de escaleras.
* Barandas de balcones.
* Fachadas integrales.
* Parasoles.
* Vidrios para baños domésticos o públicos, para bañeras o duchas.
* Frentes y/o puertas de placares y vestidores.
* Mamparas, divisores y mobiliario fijo.
b) Superficies vidriadas inclinadas, instaladas en un plano de más de 15°, respecto del plano vertical, en particular:
- Techos.
- Paños de vidrio integrados a cubiertas.
- Fachadas inclinadas.
- Marquesinas.
- Parasoles.
8.13.6.3. "Vidrios de seguridad"
Un vidrio se considera de seguridad cuando en caso de rotura lo hacen sin ocasionar daños a las personas.
De acuerdo con la Norma IRAM 12.556 "Vidrios planos de seguridad para la construcción"(30/6/00) se clasifican en tres clases A, B ó C.
8.13.6.3.1. "Vidrio templado"
Deberán ser ensayados según la Norma IRAM 12.572 "Vidrios de seguridad planos, templados, para la construcción" (julio de 1989) y cumplir con lo establecido en la misma en lo referente al patrón de rotura.
8.13.6.3.2. "Vidrio laminado"
Deberá ser ensayado según la Norma IRAM 12.559 "Vidrios planos de seguridad para la construcción-Método de determinación de la resistencia al impacto" (mayo de 1989) considerándose que rompe en forma segura cuando después del ensayo de impacto, pueden observarse numerosas rajaduras o fisuras, pero no cortes y aberturas a través de las cuales pueda pasar una esfera de 76 mm de diámetro.
8.13.6.3.3. "Identificación de los vidrios de seguridad"
Los vidrios de seguridad, una vez colocados en obra, tendrán una identificación visible con los siguientes datos:
a) El nombre o la marca registrada del fabricante y si se trata de vidrio templado o laminado, ver figura:
b) La clasificación relativa a su comportamiento al impacto: A, B ó C, según la Norma IRAM 12.556 "Vidrios planos de seguridad para la construcción" (30/6/00), ver figura:
Marca XXX Marca XXX
Templado A, B ó C Laminado A, B ó C
En vidrios templados la identificación será de carácter permanente y en los laminados podrá realizarse mediante una etiqueta removible.
8.13.6.4. "Espesores y áreas máximas para vidrios verticales recocidos (comunes) sustentados en sus cuatro bordes.
Vidriado Simple Doble Vidriado
Espesor Área máxima Composición Área máxima
(mm) (m2) (mm) (m2)
6 1,00 5/5 1,20
10 3,30 6/6 2,50
12 5,00 10/10 3,00
8.13.6.5. "Vidriados de un paño de vidrio, fijo o móvil"
Una superficie vidriada, fija o móvil (no tipificada en los artículos anteriores) será considerada como "Área de riesgo" susceptible de impacto humano, siempre que se cumplan las cuatro condiciones siguientes:
a) Que la superficie del paño sea mayor que 1 m2.
b) Que el borde inferior expuesto esté situado a menos de 0,45 m respecto del piso.
c) Que el borde superior expuesto esté situado a más de 1 m respecto del piso.
d) Que la superficie vidriada sea lindera a una área de circulación de personas de 0,90 m de ancho o menos.
Cuando se cumplan simultáneamente las condiciones indicadas en a), b), c), y d) deberá emplearse como mínimo vidrio de seguridad clase C según Norma IRAM 12.556 "Vidrios planos de seguridad para la construcción"(30/6/00).
8.13.6.6. "Malla de protección para vidriados inclinados"
En vidriados inclinados no ejecutados con vidrio laminado deberá disponerse una malla de protección para prevenir la caída de fragmentos de vidrio en caso de rotura del paño. La malla de protección estará firmemente sujeta a 10 cm de distancia por debajo del vidrio, su trama será no mayor que 25 mm x 25 mm y deberá ser capaz de soportar el peso de la masa de vidrio roto.
Exceptúase el empleo de la malla de protección en los siguientes casos:
1) Vidrio recocido, cuando las áreas de circulación o permanencia de personas estén alejadas de la eventual caída de vidrio roto, por una distancia horizontal no menor a dos veces la altura de la colocación del vidrio.
2) Vidrio recocido en invernáculos cuyo destino exclusivo sea el cultivo de plantas y no para uso público, siempre que la altura del invernáculo sea no mayor a 6,00 m.
3) Vidrio templado cuando el paño este soportado en todo el perímetro, el punto más alto del vidriado inclinado respecto del piso sea no mayor a 3,00 m, el área del paño sea no mayor a 1,20 m², su lado menor no supere 0,60 m y el espesor del vidrio no sea mayor a 5 mm.
4) Vidrio armado con alambre cuando el paño este soportado en todo su perímetro, el punto más alto del vidrio inclinado respecto del piso sea no mayor a 3,00 m, el área del paño sea no mayor a 1,20 m2, su lado menor no supere 0,60 m y el espesor del vidrio no sea mayor a 6 mm.
8.13.6.7. "Estructura de sostén de vidriados inclinados"
Deberán ser calculadas para cada material de acuerdo con las prescripciones del presente Código para soportar su propio peso y el de los vidrios, más los posibles efectos de la acción del viento.
8.13.6.8. "Mantenimiento y limpieza"
En aquellas obras nuevas a registrar, en donde se verifiquen que prevalece la fachada vidriada (tipo integral), deberá indicarse el medio y modo seguro previstos para la limpieza exterior de la misma.
8.13.6.9. "Espejos"
No está permitida su colocación en posiciones o lugares que lleguen a confundir al público sobre la dirección de escaleras, circulaciones y medios de salida.
8.13.6.10. "Edificios existentes"
Los inmuebles que modifiquen su destino y aquellos locales comerciales con vidriera sobre la Línea Municipal para los que se solicite permiso para ampliación, remodelación o refacción edilicia o bien, cambio de rubro, deberán ser reemplazadas las superficies vidriadas que no cumplen con la presente normativa, previamente al otorgamiento de la habilitación.
Artículo 5° - Cláusula transitoria. Las instituciones educativas privadas, y los accesos y lugares de atención al público del resto de los edificios existentes en la ciudad, de uso comercial o no, deben cumplir las nuevas exigencias establecidas en esta ley bajo apercibimiento de las penalidades establecidas en el Código de la Edificación.
A tal efecto, se otorga un plazo de cinco (5) años a contar desde la entrada en vigencia de esta ley. La reglamentación establecerá la gradualidad con que los edificios deberán adaptarse a lo largo de dicho plazo.
Artículo 6° - Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89 y 90 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. de Estrada - Alemany

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Modifica el Código de Planeamiento Urbano

Buenos Aires, 1° de diciembre de 2005.

Ley